## Slide 1
Diskussionspapier · BAG Energie · Stuttgart, 20. September 2026
Europäische Wärmepumpe und Fernwärme im Kostenvergleich
30'000 €
kostet eine Wärmepumpe in Deutschland
14'000 €
dieselbe Anlage in UK, FR, AT
Ist Fernwärme wirtschaftlich?
Kommt darauf an.
Florian Schulte, Gießen · Version 2.11.1 · Papier und Folien CC BY 4.0 · Skript MIT

## Slide 2
ZUR ENTSTEHUNG
Ein Quereinsteiger, eine KI und ein offenes Skript
WP/FW-Vergleich · BAG Energie · 20. Sept. 2026
1
KI
Recherche, Kostenmodell, Simulation, Text
Autor
Fragestellung, Einwände, Prüfung, Lektorat
Nachprüfbar
Annahmen markiert, Quellen mit Interessenlage, Skript offen (MIT)
Angreifbar
Die Kalibrierung ist der schwache Punkt – im Papier durchgehend so markiert
Der Anspruch: Ob eine KI-gestützte Analyse taugt, entscheidet sich nicht an ihrer Entstehung, sondern daran, ob die Zahlen halten.
Notes: Eigene Einordnung als Newcomer und Nicht-Fachmann offen ansprechen — das ist der Grund, warum es hochgezogene Augenbrauen gibt, skeptische wie beeindruckte, und beides ist gewollt. Kernbotschaft: Die Methodik macht das Papier nicht glaubwürdiger, sondern angreifbarer — und genau das ist der Anspruch. Wer die drei Fragen beantworten kann, sitzt bei Agora, Fraunhofer IEE/ISE, ifeu, in der Kalkulation eines Stadtwerks — oder in der BAG Energie. Quelle: Abschnitt „Zur Entstehung dieses Papiers“ und Abschnitt 10.

## Slide 3
TEIL I · AUSGANGSLAGE
Deutschland zahlt das Doppelte – für dieselbe Anlage
WP/FW-Vergleich · BAG Energie · 20. Sept. 2026
2
Luft-Wasser-Wärmepumpe, komplett installiert (€)
Deutschland
20'000–63'000
Österreich
13'500–20'000
Frankreich
12'000–20'000
Großbritannien
10'000–14'000
Referenz 14'000 netto · 16'660 brutto
Nach Förderung
3'200 €
britischer Haushalt
14'900 €
deutscher Haushalt, 50 % BEG
Faktor 2 bis 2.5 vor, fast 5 nach Förderung. Kein Naturgesetz.
Notes: Verbraucherzentrale RLP 2025 (DE: Spanne 20'000–63'000, Median 35'000); HuG, Octopus-RWTH (UK, FR, AT). Referenz 14'000 € netto = Mitte UK/AT-Korridor → 16'660 € mit 19 % USt = Referenzfall in Teil II. Eigenanteil nach Förderung: UK ~3'200, DE ~14'900.

## Slide 4
TEIL I · DIAGNOSE UND REFORM
Vier Kostentreiber, fünf Hebel, ein Systemfehler
WP/FW-Vergleich · BAG Energie · 20. Sept. 2026
3
Mehrkosten gegenüber UK
Geräte & Markt
+2'000–4'000 €
Premiumgeräte
Fundament
+1'000–2'200 €
Normenwesen
Elektroanschluss
+1'500–2'500 €
Heizstab, § 14a
Arbeitszeit
+1'000–2'000 €
110 h statt 40 h
Prozentuale Förderung
× alles
Moral Hazard
Mehrwertsteuer
+5'700 €
UK: 0 %
Fünf Reformhebel
gleichzeitig drehen
1
Festbetrag statt Prozent-Förderung ★★★
2
Safe Harbour: Normen entkoppeln ★★★
3
Heizstab ≤ 3 kW als Standard ★★
4
§ 14a: Tarif statt Hardware-Pflicht ★★
5
EU-Nullsteuersatz für Heiztechnik ★★
Notes: Treiber: Geräte/Markt +2'000–4'000 (Premium-Bias); Fundament +1'000–2'200 (VDI 4645 faktisch bindend); Elektro +1'500–2'500 (400 V wegen Heizstab, § 14a-Hardware); Arbeitszeit +1'000–2'000 (110 h DE vs ~40 h UK); prozentuale Förderung multipliziert alles (Moral Hazard); USt +5'700 vs UK. ~70 % quantifizierbar. Hebel 1+2 gleichzeitig: Förderdesign, Haftung, Normenwesen – Einzelmaßnahmen verpuffen. H1 Vorbild UK Boiler Upgrade Scheme, FR einkommensgestaffelt. H2: DIN finanziert ~59 % aus Normenverkauf, Koalitionsvertrag 2025 kündigt Rückführung an. H3: Heizstab läuft in 1.9 % der Heizarbeit (ISE), unter § 14a-Schwelle 4.2 kW. H4: Vorbild PAS 1878/1879, OpenADR. H5: Anhang III Nr. 22 MwSt-Richtlinie, Einstimmigkeit.

## Slide 5
WARNUNG · WARUM TEIL I DRINGEND IST
Solange die Wärmepumpe 30'000 € kostet, rechnet sich nur Gas*
* Genauer: Vollfaktoriell über 27 Kombinationen (Kesseltausch 6'000/9'000/12'000 € · Gas 9/11/13 ct/kWh · Nutzungsgrad 85/88/92 %) liegt der Kessel in 22 von 27 unter dem heutigen deutschen WP-Preis von 23.73 ct und in 1 von 27 unter der EU-Referenz von 17.75 ct — bei 6'000 €, 9 ct und 92 % mit 17.35 ct/kWh. Grüngaspflicht nach § 43 GModG barwertgewichtet enthalten (2.31 ct); ohne sie 19.20 ct, gegen die Referenz weiterhin teurer. Spannweite 17.35–25.73 ct/kWh; Abschnitt 4.2, Anhang A.10.
WP/FW-Vergleich · BAG Energie · 20. Sept. 2026
4
Chart: Vollkosten Wärme, Einfamilienhaus (ct/kWh)
| Gaskessel | WP heute (DE) | WP Referenz (EU)
Vollkosten | 2151 | 2373 | 1775
Alle rechnen gegen „Gastherme forever“
Haushalte wie Planer: heutiger Gaspreis, Kessel für immer – und die Wette, dass 2045 verschoben wird.
Investition: Kessel 9'000 € · WP 30'000 € (DE) · 16'660 € (Referenz)
Was das heißt: Teil I entscheidet, ob sich überhaupt etwas anderes als Gas rechnet – die Wärmepumpe wie die Fernwärme. Ohne Wirtschaftlichkeit heute kein Hochlauf, kein Momentum.
Notes: Hintergrund für die Diskussion: Pipeline-Lobby und Fernwärmeseite berichten dasselbe Problem — außer alten Gasheizungen rechnet sich derzeit nichts, weil Haushalte und Planer gegen den aktuellen Fossilgaspreis und die Gastherme rechnen und implizit davon ausgehen, dass 2045 nicht durchgesetzt wird. Den Wandel erzeugt nur die bessere Wirtschaftlichkeit der Erneuerbaren, und die glaubt man nur, wenn die Regulierung nicht wieder kassiert wird. Genau deshalb ist Teil I keine Nebensache: Der Vergleichsmaßstab entscheidet über das Vorzeichen — beim Kessel wie beim Netz. Zahlen: Abschnitt 4.2 und Anhang A.10 (Gasheizung), Abschnitt 7 und Anhang A.7 (Gasvorlauf im Netz). 27 Kombinationen = Investition 6/9/12 T€ × Gaspreis 9/11/13 ct × Nutzungsgrad.

## Slide 6
TEIL II · DIE SYSTEMFRAGE
Erst der Sockel, dann die Dichte
WP/FW-Vergleich · BAG Energie · 20. Sept. 2026
5
Wärmegestehungskosten vor dem ersten Meter Netz (ct/kWh, Vollkosten)
Abwärme / Müllverbrennung
10.02
+7.72 ct
Großwärmepumpe / Geothermie
16.23
+1.51 ct
Gas-KWK, fossil
20.30
−2.55 ct
Wärmepumpe 17.75
Budget fürs Netz
Gasvorlauf: verschlechtert jede Quelle.
Budget
= Wärmepumpe − Sockel
Was das Netz je kWh für Trasse, Anschluss, Verluste ausgeben darf.
Negativ = verloren vor dem ersten Meter.
Die Setzung: Nicht die Dichte ist das Axiom, sondern das Vorzeichen des Budgets. Erst danach fragt das Modell, ob die Bebauung reicht.
Notes: Abschnitt 4.3. Sockel = Erzeugung, Speicher, Pumpstrom, Netzverluste, Betrieb – Vollkosten, Annuität, ohne einen Meter Verteilnetz. Gegen WP-Referenz 17.75 → Budget: Abwärme +7.72, GroßWP/Geo +1.51, Gas-KWK fossil −2.55. Gasvorlauf: barwertgewichtet mit Nachfolgequelle, kostet 5.7 ct vor Abwärme (Budget bleibt +2.0) und 2.3 ct vor GroßWP (Budget −0.8, nie). Grünes Gas müsste ab 2045 für 6.4 ct/kWh liefern (Befund 2).

## Slide 7
TEIL II · METHODE
Drei Setzungen und eine Regel
WP/FW-Vergleich · BAG Energie · 20. Sept. 2026
6
Vollkosten beider Pfade
gleiche Systemgrenze, Annuität, ohne Förderung
Wärmepumpe auf EU-Niveau
16'660 € → 17.75 ct/kWh
Dichteschwelle berechnet, nicht gesetzt
aus Trassenkosten und Budget
Wärmeliniendichte: wie viel Wärme ein Meter Straße im Jahr verkauft (MWh/m·a)
erreichte Dichte
>
Netzkosten je Meter und Jahr
÷
Budget
→ Netz trägt
= Schwellenwert, den das Modell ausrechnet
Kleines Budget → hohe Schwelle. 36 Parameterkombinationen, Skript offen.
Notes: Annuität VDI 2067, 3 % Realzins, Ersatzinvestitionen eingepreist. Trassenkosten AGFW 677 / 1'692 / 3'554 €/m (unbefestigt / Bestandsstraße / Innenstadt), Baupreisindex bis Mai 2026. Fünf Gebäudetypen, Netzausbau und vorhandenes Netz. Typische Dichten: EFH 0.3–0.8, Reihenhaus 0.8–1.5, Blockrand 2–4, Innenstadt 3–6; Faustregel Planung ab ~1.5. Bei Anschlussquote 60 % statt 100 % steigen alle Schwellen um Faktor 1.67.

## Slide 8
TEIL II · BEFUND 1
Die Wärmequelle entscheidet, nicht die Dichte
WP/FW-Vergleich · BAG Energie · 20. Sept. 2026
7
Chart: Netzausbau, MWh je Trassenmeter und Jahr
| EFH-Gebiet | Reihenhaus | Kleines MFH | Gründerzeitblock | Plattenbau-Zeile
erreichte Wärmeliniendichte | 86 | 214 | 391 | 744 | 423
Schwelle Abwärmenetz | 107 | 108 | 108 | 245 | 133
Abwärme trägt fast überall, Großwärmepumpe nirgends: Schwelle GroßWP/Geothermie 5.4 · 5.6 · 5.8 · 20 · >50 – kein Quartier erreicht sie.
Notes: Tabelle 5.2. Erreichte Dichte aus Bebauungsgeometrie: EFH 17 m Trasse → 0.86; RH 5 m → 2.14; kl. MFH 9 m → 3.91; Gründerzeit 12 m → 7.44 (Innenstadtstraße); Platte 80 m → 4.23. Abwärme-Schwellen 1.07 / 1.08 / 1.08 / 2.45 / 1.33 – EFH knapp, kippt bei 13.7 statt 17 m. In keiner von 36 Kombinationen dreht sich das Abwärme-Ergebnis. GroßWP/Geo: Befund 3, unentschieden – Vorzeichen wechselt in einem Sechstel der Kombinationen; Reserve R2.

## Slide 9
TEIL II · BEFUND 4
Der Vergleichsmaßstab erzeugt einen ganzen Pfad
WP/FW-Vergleich · BAG Energie · 20. Sept. 2026
8
 | gegen WP-Referenz (EU) · 17.75 ct |  |  |  | gegen Gasheizung · 21.51 ct |  |  |  | gegen WP heute (DE) · 23.73 ct |  |  | 
 | Abwärme | GroßWP | Gas→Abw | Gas→GWP | Abwärme | GroßWP | Gas→Abw | Gas→GWP | Abwärme | GroßWP | Gas→Abw | Gas→GWP
EFH-Gebiet |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  | 
Reihenhaus |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  | 
Kleines MFH, 5 WE |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  | 
Gründerzeitblock |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  | 
Plattenbau-Zeile |  | × |  | × |  |  |  |  |  |  |  | 
Grün: das Netz trägt. Blau: die Wärmepumpe gewinnt. ×: negatives Budget – bei keiner Dichte erreichbar. Je kräftiger der Ton, desto eindeutiger.
Faktor 1.8 bis 5 zwischen links und rechts. Der Hochlauf verschärft das.
Die Kernbotschaften:
– Das deutsche WP-Preisniveau subventioniert die Fernwärme – und macht beides so teuer, dass viele sich aktuell noch für fossiles Gas entscheiden.
– Senken wir WP-Preise, könnten manche Fernwärmenetze zu „sunk costs“ werden oder einen politisch teuren Anschluss- und Benutzungszwang erzwingen.
Notes: Rasterfolie zu Befund 4 — hier wird sichtbar, was die Balken auf der Vorfolie nur als Faktor behaupten. Drei Kacheln, dasselbe Raster, nur der Vergleichsmaßstab wechselt. Links gegen die europäisch normalisierte Referenz von 17.75 ct: Die Abwärmespalte trägt ab dem Reihenhaus, alle drei anderen Spalten verlieren, Gasvorlauf vor Großwärmepumpe ist durchgängig „nie“. Mitte gegen die dezentrale Gasheizung mit 21.51 ct: Anschluss an die Gas-Folie — solange die Wärmepumpe 30'000 € kostet, ist Gas der billigste dezentrale Pfad, und schon gegen diesen schwächeren Maßstab trägt das Netz in drei von vier Spalten. Rechts gegen die heutigen deutschen 23.73 ct: fast vollständig grün, einschließlich des Pfads, der links gar nicht existiert. Kern: Nicht einzelne Schwellen verschieben sich, sondern ein ganzer Technologiepfad entsteht oder verschwindet mit dem Vergleichsmaßstab. Zum EFH-Gebiet: erreichte Dichte aus der Bebauungsgeometrie hergeleitet — 0.86 aus 17 Trassenmetern, plausibel 13 bis 30 m und damit 0.49 bis 1.13; die EFH-Zeile liegt in allen drei Kacheln nah an der Kippkante. Konsequenz trotzdem eindeutig: keine gesicherte Grundlage heißt kein Netz mit fünfzig Jahren Bindung. Alle Zellen hier gegen die Bestandsstraße gerechnet, daher Gründerzeitblock 6.37 statt 3.04 wie auf Folie 6 (dort Innenstadtstraße). Fundstellen: Abschnitt 5.1, Tabelle in 5.2, Anhang A.11.

## Slide 10
TEIL II · BEFUND 5
1 Mrd. € = 26'000 oder 413'000 Haushalte, je nach Gebäudetyp
WP/FW-Vergleich · BAG Energie · 20. Sept. 2026
9
Chart: Wohneinheiten, die 1 Mrd. € umstellt
| WP-Festbetrag 9'000 € | EFH-Gebiet | Reihenhausgebiet | Kleines MFH, 5 WE | Gründerzeitblock, 12 WE | Plattenbau-Zeile, 60 WE
WE | 111000 | 26000 | 54000 | 198000 | 228000 | 413000
Netzausbau
Was das heißt: Im EFH-Bestand ist Netzausbau die teuerste, im Geschosswohnungsbau die billigste Mittelverwendung. Ein Schwellenwert für die ganze Stadt entscheidet in beide Richtungen falsch.
Notes: Abschnitt 6, Tabelle 5 des Skripts. Alle Netzbalken: 1 Mrd. € als Netzausbau in genau diesen Quartierstyp. Je WE: 9'000 / 38'770 / 18'460 / 5'050 / 4'390 / 2'420 €. Faktoren zum Festbetrag: EFH 4.3× (3.6–6.8), RH 2.1×, kl. MFH 0.56×, Gründerzeit 0.49× (0.39–0.68), Platte 0.27×. Fairness: Festbetrag hebelt privates Kapital; Rechnung zählt Haushalte in Bewegung je Euro. Prognos/VKU 2024: 74 Mrd. € bis 2045, 3.4–3.5 Mrd. €/a Förderbedarf – Verbandsgutachten. Befund 6 (vorhandenes Netz, ~6 Mio. WE): Trasse bezahlt, Frage ist Quellenwechsel; mit Abwärme gewinnt der Anschluss in jedem Gebäudetyp.

## Slide 11
SCHLUSSFOLGERUNGEN
Was daraus folgt
WP/FW-Vergleich · BAG Energie · 20. Sept. 2026
10
Drei Botschaften
Anschluss- und Benutzungszwang ist ein politisches Risiko.
Je besser die WP-Reform wirkt, desto öfter zwingt er Bürger ans teurere Netz – oder das Netz wird zum stranded asset.
Der WP-Preis ist das einzige Preissignal im Wärmesektor.
Das deutsche Preisniveau subventioniert die Fernwärme – und treibt Haushalte zu fossilem Gas.
2045 ist nichts wert, solange nicht gebaut wird.
Alle wetten auf ein Verschieben des Ziels. Nur Wirtschaftlichkeit heute erzeugt Hochlauf.
Drei Instrumente
1
BEG-Festbetrag + Safe Harbour
= Fernwärme-Preisdisziplin. Kapital ist nicht der Engpass: Der Bund bürgt schon für Wärmenetze – niemand ruft es ab.
Teil I · 9.5
2
Benchmark in der Wärmeplanung
nach Gebäudetyp, gegen die EU-Referenz – kein Gebietsmittel
WPG § 18 · 9.1
3
Förderung quellenscharf
Abwärme zuerst, Gasvorlauf wie seine Nachfolgequelle, im Bestand Quellenwechsel
BEW · 9.3
Notes: Botschaften: Anschlusszwang 9.7 (stranded asset vs. Zwang gegen Bürgerpräferenz, beides wahrscheinlicher, je besser Teil I wirkt); Preissignal 9.5 (Kartellamt: Fernwärme faktisch nicht regulierbar); 2045: Gas-Folie und Hintergrundgespräche. Nicht auf der Folie, in Reserve: falscher Maßstab in Wärmeplänen (Befund 4), Gasvorlauf als Wette auf Politikversagen (6.4 ct/kWh ab 2045, Befund 2), Schwellenwert für die ganze Stadt entscheidet in beide Richtungen falsch (Befund 5). Instrumente gestrichen, bei Nachfrage: Wärmenetzregister (9.2, AGFW erfasst ~ein Fünftel der Trassenlänge) und öffentliche Kostenbenchmark Trassenbau (9.4 – Papier rechnet mit AGFW-Punktwolken, Preisstand 2021, Baupreisindex). Was die BAG damit tun könnte: nicht vorgeben – R1 nur auf Nachfrage.

## Slide 12
ZUM NACHLESEN
Das vollständige Papier
WP/FW-Vergleich · BAG Energie · 20. Sept. 2026
11
Alle Zahlen dieses Vortrags mit Herleitung, Quellen und Interessenlage,
elf Anhänge und das vollständige Simulationsskript.
Papier und Folien stehen unter CC BY 4.0, das Skript unter MIT –
Weiterverwendung mit Namensnennung ausdrücklich erwünscht.
theflow85.github.io/waermewende
Drei Fragen ans Fachreview: Erzeugungskosten je Wärmequelle, Verlegekosten je Meter, Trassenmeter je Gebäudetyp. Wer dazu etwas sagen kann: gern melden.
Kamera aufs Bild halten
Notes: Abschlussfolie. Kurz-URL leitet im Repo-Root auf die aktuelle Hash-Fassung weiter; QR zeigt auf dieselbe Kurz-URL. Mündlich: Kritik zu den drei offenen Punkten ausdrücklich erwünscht – Erzeugungskosten je Wärmequelle, Verlegekosten 677/1'692/3'554 €/m, Trassenmeter je Gebäudetyp (17 m EFH, 12 m Gründerzeitblock).